## Slide 1: Jetson Orin Nano 培訓課程
AI 部署流程概念

## Slide 2: 模型部署完整流程
模型訓練（PyTorch / TensorFlow）
導出模型 → ONNX
TensorRT 最佳化 → .engine
Jetson 本地推論（Python / C++）

## Slide 3: ONNX：跨框架模型交換
開放標準，支援多種深度學習框架
便於跨平台部署與測試
Jetson 透過 ONNX 轉 TensorRT

## Slide 4: TensorRT：高效推論引擎
Layer fusion、kernel tuning、precision calibration
支援 FP32 / FP16 / INT8 量化
可產生 .engine 檔在 Jetson 直接執行

## Slide 5: 範例流程（PyTorch → TensorRT）
1. 將 ResNet18 導出為 resnet18.onnx
2. 使用 trtexec 轉換為 resnet18.engine
3. Python 載入 engine 進行即時推論

## Slide 6
import torch, torchvision.models as models
model = models.resnet18(pretrained=True)
dummy = torch.randn(1,3,224,224)
torch.onnx.export(model, dummy, 'resnet18.onnx')
# 於 Jetson 執行
/usr/src/tensorrt/bin/trtexec \
--onnx=resnet18.onnx --saveEngine=resnet18.engine --fp16

## Slide 7: CPU / GPU / TensorRT 效能比較
CPU：易於部署，推論速度最慢
GPU (CUDA)：實時推論，中等功耗
TensorRT：最低延遲與功耗，最適合邊緣裝置

## Slide 8: 部署最佳實踐
優先使用 ONNX + TensorRT
選擇適合的精度 (FP16/INT8) 以兼顧速度與準確率
確認輸入尺寸、記憶體占用，避免 OOM
測試 trtexec 效能，記錄基準數據

## Slide 9: 重點回顧
轉換與加速是邊緣推論的核心
TensorRT 可大幅減少延遲與功耗
下一單元：實際部署 YOLOv8 物件偵測