## Slide 1: Jetson Orin Nano 培訓課程
第二部分：開發環境建置與介紹

## Slide 2: Jetson Orin Nano 系統概觀
Ubuntu 20.04 或 22.04 LTS 作業系統
內建 CUDA、cuDNN、TensorRT、OpenCV
支援深度學習模型推論與視覺處理

## Slide 3: JetPack SDK 組成
CUDA Toolkit：GPU 加速運算
TensorRT：深度學習模型推論加速
cuDNN：神經網路訓練/推論支援
OpenCV：影像處理函式庫
DeepStream SDK：多攝影機 AI 分析

## Slide 4: Jetson 初始設定與連接
開機設定語言、用戶與網路
透過 SSH 遠端連線（ssh user@IP）
使用 VNC 共用桌面圖形界面

## Slide 5: 遠端開發選項
SSH：命令列遠端控制
VNC：遠端桌面環境操作
JupyterLab：Web 上互動式開發

## Slide 6: 資源監控工具
jtop：Jetson 專用 CLI 監控工具
tegrastats：官方即時資源回報
System Monitor / htop：圖形化監控工具

## Slide 7: CUDA 與 PyTorch 測試
nvcc --version：確認 CUDA 是否安裝
torch.cuda.is_available()：確認 GPU 支援
cv2.getBuildInformation()：查看 OpenCV CUDA 模組